附件1

采购清单及有关要求

| 设备名称 | 超级微波化学工作站 |
| --- | --- |
| 数量 | 超级微波化学工作站2台 |
| 用途描述 | 该设备主要用途是用于汞等重金属监测 |
| 技术指标 | 1.1微波消解模块：在密闭反应腔中预加入4-10MPa的惰性气体，通过超高效的微波直接耦和波导设计，实现了超高温度，超高压力下样品的高效消解。独特的单反应腔设计，微波微波直接从底部发射到腔体内，放置在该反应腔体的所有样品是严格在相同的温度和压力下进行消解（最大工作压力：20Mpa）； 1.2全自动加盖、开盖模块：全自动加盖、开盖，简化了微波腔体的开关； 1.3全自动预加压，预先向腔体内加入4-10MPa的惰性气体，使样品的严格的高压下进行消解，过压保护，自动泄压；同时管内外压力平衡，消除爆管风险。 1.4双相钢腔体设计，微波被密闭于金属腔体内，保证高达20MPa承压安全性，避免泄露。 1.5冷却方式：使用液冷方式进行冷却，提高冷却的效率。 |
|  | 2.1电脑操作系统：支持wifi和有线网络连接，操作简单直接； 2.2一键式操作：一键式操作完成样品消解功能，无需人为干预。 |
| 交货地点 | 贵州省铜仁市 |
| 交货期 | 合同签署后的30天内 |
| 安装维修 | 供方应在合同生效后30天内向用户提供详细的安装准备条件及安装计划。设备安装、调试费用应计入投标价中，并应单独列出，设备安装、调试的费用由供方承担。 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后15天内安排技术人员执行仪器安装和调试，对仪器分析指标验收一次完成。 供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方共同开箱检验，检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决。 验收标准以供方提供的中标产品样本所列的指标为准（该指标应不低于招标标书所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标者必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。 安装、调试和验收期间，供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。 |
| 售后服务 | 技术培训 供货方提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。供方应为铜仁市生态环境局相关人员提供培训，培训时长为3个工作日的时间，其中演示性和实际操作性培训时间不少于2个工作日。每个实验室参加培训的人数不超过4人。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用及培训资料费均应由供货方支付。 仪器安装验收后，供方应及时派遣有丰富经验的技术人员就仪器软硬件操作、仪器维护、故障排除、注意事项等进行免费培训，直到用户能熟练操控仪器。培训期内有关的差旅费、食宿及其它费用应由供方支付。其后在使用过程中如遇到问题时，供方应及时派遣有经验的技术人员提供技术指导。 维修期限 安装验收后一年内，全机（包括附件设备）免费保修；第二年维修免人工费。保修期自验收合格，双方签字之日起计算。保修期满1个月前由供方对用户的仪器进行一次免费的、全面的检查。如发现问题或潜在的问题，应在保修期内将问题解决。保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间应从保修期中扣除。 维修响应时间 供方应在24小时内对用户的报修申请做出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，应在3天内给以解决；对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到用户的认可后，在预定的期限内解决问题。否则，供方应赔偿由此而造成的损失。 软硬件的升级 供方应免费向用户提供自验收之日起未来5年的仪器软件升级；与之相关的硬件升级只收取成本费。 设备校准 在设备使用期间内，供货方至少每半年为用户提供一次免费的校准服务。 |
| 其他要求 | 授予合同时，买方有权增加和减少采集设备及标准品的数量，变更的数量将不超过20%。在变更数量时，将不会对单价或投标文件和询价文件中的其他条款和条件做出任何改变。 |
| 报价和折扣 | 在报价表中，所有品目都必须分别列出和报价。如果报价表列出了品目而没有报价，其报价则被认为已包含在其他品目的报价中。如果品目没有在报价表中出现，其报价则被认为不包含在投标中。如果投标是实质性响应的，相应的修改将根据“不一致、错误和遗漏处理”的规定进行。 投标函中所述的报价应是不包含任何折扣的投标总价。 投标人应在投标函中报出全部无条件折扣，并说明这些折扣的使用方法。 出厂价和其他类似术语应按照“投标资料表”的规定，按国际商会最新出版的《国际贸易术语解释通则》进行解释。 投标应按以下方式报价：①货物的出厂价（视具体情况，可以是工场交货价、工厂交货价、仓库交货价、展室交货价或货架交货价）,包括用于生产或组装货物所需部件和原材料的所有关税及销售环节各种税费，不论其是否已经支付；②货物运至最终目的地（项目现场）的运输、保险和其他相关服务的费用（包括适用税费） 投标人的投标报价在合同履行期间是固定的，不得以任何理由予以变更。以可调整价格作为投标报价的投标将作为不响应招标文件而被拒绝。 |
| 投标保证金 | 投标保证金可采用中国境内银行出具的无条件保函或现金的方式提交； 投标保证金的金额应不少于投标金额2%的人民币； 与中标人签订合同后十五日内，向中标人和未中标人的投标人一次性退还投标保证金； 如投标人在投标函中所述的投标有效期内撤回其投标文件，或中标人在规定期限内未能签订合同或未递交履约保证金，则投标保证金将被没收。 |
| 履约保函 | 中标人应在收到中标通知书后28天内提交履约保函，履约保函的金额应不少于中标合同价的10%； 如果中标人未能根据上述要求提交履约保函或签署合同协议书，买方将取消合同，并没收其投标保证金。在此情况下，买方将把合同授予下一个递交了最低评标价，且具有履行合同能力的投标人； 履约保函有效期应至第二年免人工费维修期结束时止。 |
| 主要支付条款 | 预付款：在合同签署后30天内，在收到中标方提交的支付申请、等值的发票后支付10％合同价款。 交货支付：在收到货物（以最终用户出具的收货证明为准）和等值的发票后30天内支付80％的合同价款。 验收付款：仪器设备安装调试，并由最终用户出具验收合格证明以及等值的发票后的30天内支付剩余的10％合同价款。 |
| 投标文件的响应 | 实质性响应的投标应与本询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有实质性偏差、保留或遗漏。实质性偏差、保留或遗漏是指：①实质上影响了本询价文件规定的货物和相关服务的范围、质量或性能；②实质上限制了合同所规定的买方权利或投标人义务，并与本询价文件的规定不一致；③如果进行更改，将不公平地影响到递交了实质性响应投标的其他投标人的竞争地位。 如果投标没有实质性响应本询价文件的要求，它将被买方拒绝。投标人不得通过修正其实质性偏差、保留或遗漏从而使其成为实质性响应的投标。 买方应对投标文件技术部分进行评审以确认本询价文件所提出的全部要求都得已满足，不存在任何实质性的偏差或保留。 |
| 不一致、错误和遗漏处理 | 只有投标作出了实质性响应，买方才可能接受投标文件中任何不构成实质性偏离、保留的不一致或遗漏。 只有投标作出了实质性响应，买方才可能要求投标人在合理的时间内递交必要的信息或文件，更正其投标文件中与询价文件要求有关的非实质性的不一致或遗漏。与该不一致有关的信息或文件不应与投标报价有关。不能满足这一要求的投标人，其投标可能被拒绝。 只有投标作出了实质性响应，买方才可能修改可量化的与投标报价有关的非实质性不一致或遗漏。为此，投标报价需要进行调整，以反映遗漏或不一致之处的价格，其目的仅在于对投标报价进行比较。买方将采用其他投标人相同项目报价中的最高报价来计算非实质性不一致和遗漏的价格对价格进行调整。 只有实质性响应的投标，买方才会按以下方法更正投标文件中的算术错误： ① 如果单价与数量之积与该品目的复价不一致，则以单价为准修改复价。除非买方认为单价中有明显的小数点错位，则以该品目的复价为准，修改单价。②如果总价与合价之和不一致，则以合价为准修改总价。③ 如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，则以文字表示的数值为准，除非用文字表示的数值与计算错误有关，在满足上述第①项和第②项的前提下，可以数字表示的数值为准。 如果递交了最低评标价的投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。 |
| 利益冲突 | 投标人之间不得存在利益冲突。所有有利益冲突的投标人均为不合格的投标人。在本次招标中，如果投标人之间存在（但不限于）下述情形的，则被认为存在着利益冲突： （1）他们拥有一个共同控制人或共同控股股东； （2）他们之间存在着直接的或间接的补贴关系； （3）他们在本次招标中拥有同一个法定代表人； （4）他们之间存在着某种联系，使他们能够直接地或通过第三方在本次招标中获得其它投标人的信息或影响其它投标人；或影响买方关于本次招标的决定； （5）投标人参与了本次招标中一个以上的投标。参与一个以上的投标将导致其所参与的所有投标都将作为废标处理。但是，该情形并不包括分包商参与一个以上的投标，只要他不作为投标人参与投标。 （6）投标人以及其附属机构作为咨询顾问参与了本招标文件的编写； （7）投标人或其附属机构已受聘于买方或将受聘于买方对本次招标合同的履行进行监督。 |

附件2

货物报价单

报价自报价截止之日起60天内有效

单位：人民币

| 货物报价单 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5＝3×4 | 6 | 7＝5＋6 |
| 货物名称 | 技术参数 | 数量及单位 | 出厂单价 | 出厂总价 | 应交税费 | 含税价格 |
| 超级微波化学工作站 |  | 2台 |  |  |  |  |
| 运输费 |  |
| 保险费 |  |
| 相关服务费 |  |
| 合计 |  |
| 是否完全满足附件1所列各项要求： 是 否 |
| 如不能满足附件1要求，请在此详细说明 |

单位名称：

日期：

### 附录一　投标保证金（银行保函）格式

受益人：_______________________________________日期：_________________________________________投标保函编号：_________________________________

为满足____________________________（以下简称“投标人”）响应_______________号“投标邀请函”的邀请，参加向_______________提供______________的投标需要，____________在此无条件地和不可撤销地保证，在收到贵方书面要求后即向贵方支付无追索权的人民币________________元。该保证对本行、本行的继任人、受让人都具有拘束力。贵方的书面要求应说明以下事项：

（1）投标人在其投标函所述的投标有效期内撤回了投标文件；或

（2）投标人在其投标函所述的投标有效期内收到买方发出的中标通知书后，(i)未能或拒绝与买方签订合同；或(ii)未能或拒绝按照“投标人须知”的规定提交履约保证金。

本保函在出现下列情形之一时失效：

（1）如果该投标人中标，则在我行收到该投标人签署的合同副本和按该投标人旨意而开具给贵方的履约保函副本；

（2）如果该投标人没有中标，则在我行收到贵方发抄送给该投标人的中标通知书副本时，或在该投标人的投标有效期届满28天后，以先到者为准。

因此，任何根据本保函提出的付款要求都必须在上述日期前送达我行。

名称：__________________________________

姓名与签字：__________________________________

公章：__________________________________

### 附录二　履约保函格式

招标编号和名称：________________

银行名称：________________

受益人：________________

履约保证函编号：________________

鉴于________________（以下称“卖方”）已与你方于________年____月____日签订了编号为________________的________________合同，并且鉴于上述合同要求卖方提交一份履约保函：

根据卖方的要求，我方在此保证，在收到你方第一次书面要求，说明卖方违背了合同规定后，我方将不可撤销地向你方支付总额不超过人民币________________的保证金，我方将不挑剔、不争论，也不需要你方证明或出示你方要求支付上述金额的原因。

本保函有效期至________年____月____日，任何要求本保函支付的通知必须在上述截止时间之前送达我方办公室。

姓名：________________职务：________________签字：________________代表：________________签字

公章：

日期：________________